Руководство по эксплуатации

электрических мультиварок

моделей: МВ-8л-Н, МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!  Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации,  не ухудшающие технические данные изделия.

MB-8л-Н                                          MB-4л, MB-5л, MB-6л

Введение

Предназначение:

Электрическая мультиварка — это многофункциональный кухонный прибор, который объединяет в себе функции и преимущества  кухонной плиты, духовки, рисоварки, кастрюли, сковороды, позволяющий  тушить, варить, жарить и печь. Данные мультиварки оснащены специальной  функцией поддержания температуры, которая дает возможность сохранять приготовленную еду горячей.

В мультиварке вы можете готовить вкусную и полезную еду, сохраняя витамины,  полезные свойства и вещества. Блюда готовятся в собственном соку, без использования вредных жиров и масел.

Приготовление пищи не требует Вашего присутствия возле плиты - управление процессом готовки происходит автоматически, не требует постоянного контроля и позволяет устанавливать:

- время приготовления,

- время начала приготовления по таймеру - отложенный старт,

- режим приготовления — суп, выпечка и т.п.

Комплектация

- Мультиварка  в сборе- 1 шт.

-Мерный стакан -1шт.

-Мерная ложка-1шт.

-Уплотнительное кольцо-1шт.

-Руководство по эксплуатации-1 шт.

-Гарантийный талон - 1 шт.

-Упаковка -1 шт.

*Примечание: производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.

Схема устройства электрической мультиварки:

- Ручка крышки.

- Крышка

- Регулятор давления.

- Индикатор давления.

- Клапан индикатора давления.

- Съемная внутренняя чаша с антипригарным покрытием.

- Отделение для внутренней чаши.

- Ручки прибора.

- Верхнее уплотнительное кольцо.

10.Панель управления.

11. Сетевой шнур.

12.Углубление для фиксации крышки.

13. Защитный корпус.

14. Внутренний нагревательный элемент.

15. Основание.

16. Съемный контейнер для сбора воды.

17. Мерный стаканчик.

18. Мерная ложка.

19. Уплотнительное кольцо.

20. Внутреннее стальное кольцо.

21. Предохранительный клапан для снижения давления.

22. Клапан выпуска пара.

Панель управления электрической мультиварки моделей:

МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л

23.Световой индикатор функции установки отсрочки времени приготовления (отложенный старт)

24. Кнопка установки времени отложенного старта

25. Световой индикатор выбора программы приготовления «Крупа»

26. Кнопка включения программы приготовления «Крупа»

27. Световой индикатор выбора программы приготовления «Суп»

28. Кнопка включения программы приготовления «Суп»

29. Кнопка установки времени (больше)

30. ЖК дисплей

31. Световой индикатор режима подогрева пищи

32. Кнопка включения функции поддержания температуры приготовленной пищи/сброс выбранной программы

33. Световой индикатор выбора программы приготовления «Мясо»

34. Кнопка включения программы приготовления «Мясо»

35. Световой индикатор выбора программы приготовления «Выпечка»

36. Кнопка включения программы приготовления «Выпечка»

37. Кнопка установки времени (меньше)

38. Кнопка установки времени приготовления.

Панель управления электрической мультиварки модели МВ-8л-Н

- Время отсрочки приготовления (отложенный старт)

- Время приготовления

- Световой индикатор установки времени отложенного старта (Таймер)

- Кнопка установки времени отложенного старта (Таймер)

- Световой индикатор выбора программы приготовления «Крупа»

- Кнопка включения программы приготовления «Крупа»

- Световой индикатор выбора программы приготовления «Суп»

- Кнопка включения программы приготовления «Суп»

- Световой индикатор выбора программы приготовления «Бобовые»/ «Тушение»

10.Кнопка включения программы приготовления ««Бобовые»/ «Тушение»

11. Световой индикатор выбора программы приготовления «Выпечка»

12. Кнопка включения программы приготовления «Выпечка»

13. Световой индикатор выбора программы приготовления «Каша»

14. Кнопка включения программы приготовления «Каша»

15. Кнопка включения функции поддержания температуры приготовленной пищи/сброс выбранной программы

16. Световой индикатор работы функции поддержания температуры приготовленной пищи

17. Световой индикатор выбора программы приготовления «Курица»/«Мясо»

18. Кнопка включения программы приготовления «Курица»/«Мясо»

19. Кнопка установки времени приготовления.

20. ЖК дисплей

Основные технические данные.

| Модель | МВ-4л | МВ-5л | МВ-6л | МВ-8л-Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем внутренней чаши, л | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Таймер установки времени отложенного старта, ч | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Рабочее давление, кПа | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Поддерживаемая температура | 60-80С° | 60-80С° | 60-80С° | 60-80С° |
| Корпус и крышка из нержавеющей стали |

Подготовка к эксплуатации

- Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала.

- Установите прибор на ровной сухой поверхности.

- Тщательно промойте в теплой мыльной воде все детали, которые будут контактировать с продуктами, включая мерный стаканчик, ложку, внутреннюю чашу с антипригарным покрытием. Затем тщательно ополосните и вытрите насухо.

- Протрите корпус, внутреннее покрытие прибора, а также крышку влажной губкой, а затем тщательно вытрите чистой, сухой тряпкой и высушите.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению подключаемой электросети (220В, 50Гц).

Внимание! Не погружайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость!

Эксплуатация

- Откройте крышку, для этого возьмите крышку за ручку и поверните крышку по часовой стрелке до тех пор, пока Вы не почувствуете, что крепление между корпусом прибора и крышкой ослабло. Затем снимите крышку (см. рисунок).

- Извлеките внутреннюю чашу из прибора. Для этого возьмите чашу двумя руками и потяните её на вверх, пока Вы не извлечете чашу из прибора.

Внутренняя чаша имеет выбитую изнутри двойную шкалу измерения заложенных в нее продуктов:

- в долях: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5

- и в  чашках (СUP) -2, 4, 6, 8

А также имеет отметку максимального уровня наполненности чаши (FULL= полная чаша).

Наполните чашу, заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/5 и 4/5 (отметка минимального уровня- 1/5, отметка максимального уровня 4/5).

Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе приготовления (например, крупа), отметка максимального уровня не должна превышать отметку 3/5.

- Перед тем как поместить чашу с антипригарным покрытием в прибор, убедитесь, что на поверхности внутреннего покрытия и нагревательного элемента нет никаких загрязнений. Осторожно возьмите чашу с заложенными внутрь продуктами двумя руками за края и установите ее, аккуратно надавив на нее. После этого слегка поверните чашу, как показано на рисунке справа, чтобы она надежно зафиксировалась в приборе.

- Закройте крышку. Для этого выполните следующие действия: проверьте, чтобы уплотнительное кольцо было правильно расположено и надежно зафиксировано в крышке прибора. Если уплотнительное кольцо плохо закреплено или неправильно расположено, зафиксируйте его во внутреннем стальном кольце должным образом.

Схема установки и снятия уплотнительного кольца смотрите ниже.

Установка уплотнительного кольца                      Снятие уплотнительного кольца

5) Возьмите крышку за ручку и накройте прибор крышкой, как показано на рисунке ниже, затем поверните крышку против часовой стрелки до упора, при этом Вы должны услышать легкий щелчок. Это означает, что крышка надежно зафиксировалась в нужном положении.

Регулировка давления внутри мультиварки в процессе приготовления

Данные мультиварки объединяют в себе преимущества скороварок и позволяют готовить:

- под высоким давлением

- при низком давлении.

Данная мультиварка оснащена регулятором давления, с помощью которого вы можете регулировать давление внутри прибора в процессе приготовления.

Регулятор давления имеет 2 положения: положение герметизации (высокое давление) - «БЛОК» и положение Сброс давления ( нормальное давление) - «Сброс».

При установке регулятора давления в положение высокое давление («БЛОК»), воздух не сможет выходить из прибора, благодаря чему становится возможным повышение давления внутри мультиварки.

Внимание! Когда вы поворачиваете регулятор давления для снижения давления (СБРОС), возможен выброс пара! Во избежание ожога не наклоняйте над прибором и следите, чтобы Ваши пальцы не касались отверстий для выхода пара.

Внимание! Если после окончания готовки при высоком давлении Вы не сразу стали стабилизировать давление в мультиварке, а отключили прибор и оставили остывать, то продукты продолжают готовиться еще некоторое время.

Установка времени приготовления продуктов

Для того, чтобы выбрать значение времени приготовления в соответствии с типом готовящихся продуктов, установите время приготовления в соответствие с приведенной ниже таблицей*:

| Тип блюда | Крупа | Каша | Суп | Мясо/ Курица | Бобовые/ Тушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время приготовления | 10-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 |

*Время приготовления в минутах, указанное в таблице -это время приготовления продуктов под давлением. При установке времени приготовления следует также учитывать, что большее количество продуктов требует более длительного времени приготовления.

Установка программ приготовления для модели

- Включите прибор, подсоединив его к электросети, при этом на ЖК-дисплее появится «0000». Первые две цифры показывают время отложенного старта, оставшиеся две цифры показывают время приготовления продуктов под давлением.

- Задайте параметры приготовления.

Выберите необходимую программу приготовления, в зависимости от типа приготавливаемой пищи. Мультиварка имеет различные автоматические программы приготовления пищи, с уже установленным временем приготовления пищи.

Если вы желаете самостоятельно установить время приготовления пищи, нажмите центральную кнопку на панели управления «Установка времени приготовления», затем  с помощью данной кнопки (для модели МВ-8л-Н) / с помощью кнопок «+»/«-» (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л) / кнопки    установите необходимое Вам время приготовления (максимально доступное время 99 минут). При каждом повторном нажатии кнопки время приготовления увеличивается на 1минуту.

После выбора необходимой автоматической программы либо самостоятельной установки времени приготовления, через 5 секунд мультиварка автоматически перейдет в режим приготовления, при этом загорится световой индикатор работы режима приготовления.

Если в процессе установки режима приготовления Вы желаете полностью изменить выбранную ранее программу, нажмите кнопку сброса (кнопка «Подогрев/Сброс»). После этого ранее выбранная программа будет удалена из памяти мультиварки.

Если вы нажали на одну из кнопок  выбора режима приготовления, на дисплее отобразится «00».

Если вы нажали кнопку самостоятельной установки времени приготовления пищи, на дисплее отобразится «Р00».

«00» означает время приготовления: например, если Вы установили время приготовления 15 минут, то на дисплее отобразится «Р15».

По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал (3 раза), индикатор работы режима приготовления погаснет и на дисплее отобразится «0000» и автоматически включится функция поддержания тепла.

При этом:

- Если световой индикатор «Подогрев/Сброс» мигает, то это означает, что давление внутри прибора высокое;

Примечание: При приготовлении жидких или вязких блюд (например, супа или каши) выделяется много пара, поэтому регулятор давления не может стабилизировать давление внутри прибора сразу же по завершении процесса приготовления. Дождитесь, пока давление внутри стабилизируется,  и избыток пара будет выпущен через вентиляционные отверстия.

- Если световой индикатор «Подогрев/Сброс» горит ровным светом, это означает, что внутри прибора нормальное давление.

Внимание! Нельзя изменить заданное время в процессе приготовления!

Для того, чтобы сбросить параметры приготовления или прервать текущий режим работы прибора (процесс приготовления, функция поддержания тепла) нажмите кнопку «Подогрев/Сброс».

Если вы не задали параметры приготовления, то, нажав на кнопку «Подогрев/Сброс» Вы включите функцию поддержания тепла (подогрева), при этом загорится индикатор «Подогрев/Сброс». Нажмите на кнопку «Подогрев/Сброс» еще раз, если Вы хотите отключить функцию поддержания тепла, при этом индикатор погаснет.

По завершению приготовления прозвучит звуковой сигнал (3 раза), световой индикатор работы режима приготовления погаснет и автоматически включится функция подогрева, при этом загорится световой индикатор работы режима подогрева «Подогрев/Сброс». Это означает, что процесс приготовления закончен, и Вы можете извлечь готовое блюдо из внутренней чаши. Для этого нажмите на кнопку «Подогрев/Сброс» для того, чтобы отключить функцию поддержания тепла.

Для того, чтобы извлечь приготовленные продукты или готовое блюдо из чаши необходимо:

- повернуть регулятор давления в положение «Сброс давления» (Exhaust);

-отсоедините прибор от электросети и отсоедините сетевой шнур от прибора;

- возьмите крышку за ручки, поверните крышку по часовой стрелке до тех пор, пока вы не почувствуете, что крепление между корпусом  прибора и  крышкой ослабло, и снимите крышку с прибора. Извлеките продукты или готовое блюдо из чаши.

Внимание! Будьте очень осторожны при извлечении продуктов или готового блюда из чаши, так как стенки чаши, а также сами продукты могут быть очень горячими!

Функция отложенного старта*

Программируемый таймер, оснащенный функцией отложенного старта позволяет запланировать начало приготовления того или иного блюда заранее. Например, вы можете подготовить необходимые ингредиенты вечером, загрузить их в мультиварку, установить таймер установки отложенного старта на нужное время. Утром на вашем столе будет превосходный завтрак. Пока Вы спите – мультиварка  работает!

Для установки отложенного старта, после подготовки мультиварки к работе нажмите кнопку «Отложенный старт» (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л) /Таймер (для модели МВ-8л-Н), при этом загорится световой индикатор работы данной функции. После этого с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/ «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите необходимое время отсрочки начала приготовления.

При каждом повторном нажатии кнопки время приготовления увеличивается на 1минуту.

После того, как закончится время отложенного старта, на дисплее отобразится «00» и автоматически начнется приготовление блюда. После завершения процесса приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания тепла приготовленной пищи.

Режим поддержания температуры приготовленной пищи.

Данный режим используется для поддержания температуры приготовленной пищи. Режим автоматически запускается по завершении работы автоматических программ приготовления. Для отключения режима поддержания  температуры приготовленной пищи необходимо нажать кнопку «Подогрев/Сброс». Данная программа поддерживает температуру пищи 70°С на протяжении 8-12 часов. После окончания программы можно продлить подогрев, снова нажав кнопку «Подогрев/Сброс». Для  самостоятельного включения режима поддержания температуры приготовленной пищи нажмите кнопку «Подогрев/Сброс» на панели управления. Загорится световой индикатор напротив данной кнопки. Через 5 секунд программа  начнет работу. При нажатии кнопки «Подогрев/Сброс» вовремя работы режима поддержания температуры приготовленной пищи вы отключите данный режим.

Программа приготовления «КРУПА»

На данном режиме можно готовить рассыпчатые каши из любой крупы и плов.

1) Отмерьте крупу мерным стаканом согласно рецепту. При необходимости крупу следует предварительно промыть. Не используйте для этих целей чашу мультиварки, вы можете повредить антипригарное покрытие.

2) Насыпьте крупу в чашу мультиварки. Налейте воду в кастрюлю согласно рецепту. Отметка максимального уровня заполнения чаши не должна превышать 3/5.

3) Поместите чашу внутрь  мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

4) Установите регулятор давления в положение «Высокое давление».

5) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

6) Затем

Нажмите кнопку «Крупа» на панели управления, загорится световой индикатор выбора данной программы приготовления, напротив кнопки «Крупа». После этого с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/   «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите время процесса приготовления пищи согласно рецепту. Примечание: Вы можете установить другое значение времени приготовления, в соответствии с типом готовящихся продуктов, а также собственного вкуса и опыта.

7) Через 5 секунд скороварка издаст два звуковых сигнала и автоматически приступит к выполнению программы. На дисплее появится бегущая змейка, обозначающая, что происходит нагрев с дальнейшим набором давления. Когда давление внутри прибора достигнет рабочего значения, на дисплее появится обратный отсчет времени.

8) После окончания программы, прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева приготовленной пищи.

Примечание: Если по завершении работы режима приготовления блюдо не достаточно готово, нужно включить программу заново и установить время необходимое для полного приготовления пищи.

9) Чтобы отключить подогрев нажмите кнопку «Подогрев/Сброс». Затем отключите мультиварку от электросети.

10) Установите регулятор давления в положение «сброс давления».

Программа приготовления  «КАША»

*(только для модели МВ-8л-Н)

Данный режим используется для приготовления жидких каш. Их можно готовить из любых видов крупы: хлопьев, цельного зерна, дроблёных и классических круп. Для приготовления молочных каш рекомендуется использовать молоко вместо воды.

1) Отмерьте крупу мерным стаканом согласно рецепту. При необходимости крупу следует предварительно промыть. Не используйте для этих целей чашу мультиварки, вы можете повредить антипригарное покрытие.

2) Насыпьте крупу в чашу мультиварки, добавьте воды согласно рецепту. Для приготовления молочной каши используйте холодное молоко (пропорции см в рецептах). Для данного режима рекомендуемые пропорции крупы и жидкости 1:5. Отметка максимального уровня заполнения чаши не должна превышать 3/5.

3) Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

4) Установите регулятор давления в положение «высокое давление».

5) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

6) Нажмите кнопку «Каша» на панели управления, загорится световой индикатор работы режима приготовления «Каша».

7) После окончания программы, прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева приготовленной пищи.

8) Если по завершении работы режима приготовления блюдо не достаточно готово, нужно включить программу заново и установить время необходимое для дальнейшего приготовления пищи.

9) Чтобы отключить подогрев отключите мультиварку от электросети.

10) Снижать давление в конце процесса приготовления жидких каш рекомендуется постепенно. После отключения мультиварки от электросети  оставьте ее остывать на некоторое время, а затем постепенно установите регулятор давления в положение «сброс давления».

Программа приготовления  «СУП»

Режим предназначен для варки мясных бульонов, супов, борщей, солянок, щей, рассольников.

1) Положите все ингредиенты и приправы в чашу мультиварки согласно рецепту. Не превышайте отметку максимального уровня наполненности чаши  4/5.

2)  Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

3) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

4) Нажмите кнопку «Суп» на панели управления, загорится световой индикатор выбора программы приготовления «Суп» напротив данной кнопки. После этого с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/   «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите время процесса приготовления пищи согласно рецепту. Вы можете установить другое значение времени приготовления, в соответствии с типом готовящихся продуктов, а также собственного вкуса и опыта.

5) При готовке мясных бульонов Вы можете довести содержимое чаши скороварки до кипения, прикрыв кастрюлю крышкой. Снять образовавшуюся пену, а после закрыть крышку герметично для продолжения процесса готовки.

6) Чтобы отключить подогрев нажмите кнопку «Подогрев/Сброс». Затем отключите мультиварку от электросети.

Совет: Ингредиенты, которые не требуют длительной варки, лучше добавить после основного процесса приготовления. Т. е. Вы готовите все ингредиенты на режиме «Суп», а после сигнала завершения процесса приготовления, отключаете мультиварку, нормализуете внутреннее давление, установив регулятор давления в положение «сброс давления». Открываете крышку мультиварки (содержимое при этом еще кипит) и добавляете ингредиенты, не требующие длительной варки (вермишель, тушеные овощи и т. д.). Закрываете крышку, устанавливаете регулятор давления в положение «высокое давления» и оставляете на несколько минут. При необходимости можно повторно включить режим приготовления «Суп» и с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/   «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите необходимое время приготовления для добавленных продуктов, не требующих длительной варки.

Программа приготовления  «БОБОВЫЕ/ТУШЕНИЕ» - Режим Тушение

*(только для модели МВ-8л-Н)

Данный режим предназначен для приготовления рагу, мясных и овощных блюд, а также различных блюд для приготовления, которых требуется длительная тепловая обработка.

1) Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю мультиварки согласно рецепту. - Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

2) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

3) Нажмите кнопку «Бобовые/Тушение» на панели управления, загорится световой индикатор работы режима приготовления.

4) После окончания программы, прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева приготовленной пищи.

5) Если по завершении работы режима приготовления блюдо не достаточно готово, нужно включить программу заново и установить время необходимое для дальнейшего приготовления пищи.

6) Чтобы отключить подогрев отключите мультиварку от электросети.

Программа приготовления  «БОБОВЫЕ/ТУШЕНИЕ» - Режим Бобовые.

*(только для модели МВ-8л-Н)

Режим предназначен для приготовления наваристых супов и различных гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

1) Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю мультиварки согласно рецепту. Залейте водой. При готовке на данном режиме отметка максимального уровня наполненности чаши 3/5.

2) Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

3) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

4) Нажмите кнопку «Бобовые/Тушение» на панели управления, загорится световой индикатор работы режима приготовления. Установите регулятор давления в положение «высокое давление».

5) После окончания программы, прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева приготовленной пищи.

6) Если по завершении работы режима приготовления блюдо не достаточно готово, нужно включить программу заново и установить время необходимое для дальнейшего приготовления пищи.

7) Чтобы отключить подогрев отключите мультиварку от электросети.

8) Аккуратно установите регулятор давления в положение «сброс давления».

Программа приготовления  «Мясо»/  «Курица/Мясо» (для модели МВ-8л)

Этот режим можно использовать для приготовления всех видов мяса.

1) Поместите продукты в чашу скороварки и долейте воду или бульон. Вода необходима для образования пара.

2) Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

3) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

4) Затем

Нажмите кнопку «Мясо» или кнопку «Курица/Мясо» (для модели МВ-8л) на панели управления, загорится световой индикатор выбора программы приготовления напротив данной кнопки. После этого с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/   «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите время процесса приготовления пищи согласно рецепту. Вы можете установить другое значение времени приготовления, в соответствии с типом готовящихся продуктов, а также собственного вкуса и опыта.

5) После окончания программы, прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева приготовленной пищи.

6) Если по завершении работы режима приготовления блюдо не достаточно готово, нужно включить программу заново и установить время необходимое для дальнейшего приготовления пищи.

7) Чтобы отключить подогрев

нажмите кнопку «Подогрев/Сброс». Затем отключите мультиварку от электросети.

Режим «Выпечка»

Режим «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Поместите тесто, приготовленное по любимому Вами рецепту, в смазанную маслом чашу для приготовления.

Примечание: Готовьте выпечку на данном режиме при положении регулятора давления в положении «нормальное давление».

2)  Поместите чашу внутрь мультиварки. Закройте крышку до щелчка.

3) Подключите мультиварку к электросети. Не подключайте прибор к сети, пока не закончены все приготовления – это может привести к поломке.

4) Нажмите кнопку «Выпечка» на панели управления, загорится световой индикатор выбора программы приготовления «Выпечка» напротив данной кнопки. После этого с помощью кнопок установки времени «+» (больше)/   «-» (меньше) (для моделей МВ-6л, МВ-5л, МВ-4л)/ с помощью кнопки «Установка времени приготовления» на панели управления (для модели МВ-8л-Н) установите время процесса приготовления пищи согласно рецепту. Вы можете установить другое значение времени приготовления, в соответствии с типом готовящихся продуктов, а также собственного вкуса и опыта.

5) Чтобы отключить подогрев  нажмите кнопку «Подогрев/Выкл». Затем отключите мультиварку от электросети.

Энергоэффективность

В процессе приготовления нагревательный элемент работает непостоянно. Когда нагревательный элемент включается, давление внутри прибора повышается. Когда внутреннее давление превысит необходимое значение для приготовления продуктов, нагревательный элемент выключается, и давление автоматически понижается, таким образом, прибор поддерживает оптимальное значение давления внутри прибора. Общее время в течение, которого работает нагревательный элемент, составляет 10% от общего времени приготовления, за счет чего Вы экономите электроэнергию.

Чистка прибора

Внимание! Внутренняя поверхность съемной чаши имеет специальное антипригарное покрытие, которое требует очень аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить антипригарное покрытие чаши рекомендуется пользоваться деревянной или пластиковой ложкой.

- Перед чисткой  отсоедините прибор от электросети, только затем отсоедините сетевой шнур от прибора и дождитесь полного остывания прибора и внутренней чаши.

- Для того, чтобы очистить корпус прибора, протрите его чистой чуть влажной тряпкой, а затем тщательно высушите чистой сухой тряпкой.

Снимите контейнер для  сбора воды, промойте его в теплой мыльной воде, тщательно ополосните и высушите. Затем снова установите контейнер для сбора воду.

- Чтобы очистить крышку, а также вентиляционную трубку   и индикатор давления, протрите их сухой влажной тряпкой, а затем тщательно высушите чистой сухой тряпкой.

-Для очистки регулятора давления, отсоедините его от крышки. Для этого положите крышку основанием вверх и отсоедините регулятор, потянув его вверх. Промойте регулятор в теплой мыльной воде, тщательно ополосните и высушите. Установите регулятор давления на место. Регулятор следует мыть особенно тщательно, так как наличие загрязнений на нем может привести к его блокировке и может помешать стабилизировать давление внутри прибора в процессе приготовления!

- Снимите уплотнительное кольцо с крышки, промойте в теплой мыльной воде, тщательно ополосните и высушите. Установите уплотнительное кольцо на место.

Меры предосторожности

- При приобретении мультиварки в холодный период времени, во избежание выхода прибора из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее 3 часов при комнатной температуре.

- Мультиварка предназначена для приготовления пищи с применением повышенного давления и долговременного воздействия высокой температуры. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный, неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.

- Не допускается касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь мультиваркой при поврежденном шнуре питания.

- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Вокруг прибора необходимо сохранить не менее 10см. свободного пространства, чтобы избежать перегрева.

- Не допускайте запутывания шнура.

- Отключая мультиварку от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.

- Никогда не отключайте мультиварку от сети мокрыми руками.

- В случае падения мультиварки не пользуйтесь ей без проверки у  специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

-В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в  ближайший сервисный центр. Не пытайтесь демонтировать, ремонтировать или модифицировать его самостоятельно - это опасно для жизни.

- Не разрешайте детям и лицам с ограниченными возможностями использовать прибор без надзора ответственных за низ людей.

- При повреждении шнура питания, во избежание опасности, он  должен быть заменен квалифицированным специалистом сервисного центра.

- Данная мультиварка должна быть заземлена. Подключайте только к правильно заземленной розетке. В случае короткого замыкания, заземления снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая его отвод.

-Прибор оборудован шнуром с проводом и вилкой для заземления. Если есть необходимость использования удлинителя, с вилкой европейского стандарта и с заземлением. Указанные на удлинителе электрические характеристики не должны быть ниже указанных на приборе. Используя шнур сетевого удлинителя, следите, чтобы он не свисал с края стола, так как дети могут потянуть, или случайно зацепиться за него.

- Не храните и не используйте прибор вне помещений.

-Не используйте мультиварку возле воды, кухонной раковины, во влажных помещениях.

- Существует опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым деталям внутри прибора может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Не разбирайте прибор.

- В процессе эксплуатации температура окружающей среды должна быть от +5°С до + 40°С. Мультиварка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от -10°С до + 50°С, при относительной влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.

- Никогда не накрывайте мультиварку, так как имеется риск возгорания.

- При первом включении прибора возможно появление запаха - это нормально и не должно служить причиной для беспокойства. Через небольшое время запах исчезнет.

- Любые процедуры с содержимым мультиварки – готовящимся блюдом или сменными аксессуарами должны проводиться при выключенном приборе.

- Не рекомендуется открывать крышку во время приготовления. Это может стать причиной ожога или неудовлетворительно отразиться на результатах приготовления.

- Не очищайте корпус мультиварки с использованием металлических губок.

- Не храните продукты и посторонние предметы в мультиварке.

- Не пытайтесь использовать внутреннюю чашу для приготовления пищи вне мультиварки.

- Не нагревайте внутреннюю чашу на конфорке или другом прямом источнике тепла.

- Корпус мультиварки и внутренняя чаша сильно нагреваются во время приготовления.

- После окончания приготовления дождитесь, когда температура внутренней чаши опустится до безопасного уровня. Запрещается принудительно остужать внутреннюю чашу в холодной воде, так как это может привести к повреждению антипригарного покрытия.

- Перед началом приготовления убедитесь, что внутренняя чаша содержит жидкость, либо в зависимости от рецепта приготовления добавьте растительное или сливочное масло, или маргарин.

- Для помешивания и извлечения продуктов во внутренней чаше используйте только деревянные или пластиковые ложки. Металлические принадлежности могут повредить антипригарное покрытие.

Таблица с возможными неисправностями и                                способами их устранения

Внимание! Если в процессе приготовления вы услышали звуковой сигнал и на дисплее появится знак кода ошибки, то немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр или к продавцу у которого приобрели прибор.

Код индикации:

Е1- отключена электросхема сенсорного датчика;

Е2- замыкание сенсорного датчика;

Е3- произошел перегрев прибора;

Е4-сигнал блокировки выключателя.

| Неисправность | Возможная причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Крышка плохо закрывается | Уплотнительное кольцо плохо зафиксировано в крышке. | Плотно зафиксируйте уплотнительное кольцо. |
|  | Индикатор давления заблокирован. | Освободите индикатор давления от заблокировавшего его предмета. |
| Крышка плохо открывается | Индикатор давления неправильно расположен. | Слегка надавите на индикатор давления деревянной палочкой. |
| При приготовлении выделяется много пара. | В крышке нет уплотнительного кольца. | Вставьте уплотнительное кольцо в крышку. |
|  | На уплотнительном кольце имеются загрязнения. | Очистите уплотнительное кольцо. |
|  | Уплотнительное кольцо повреждено. | Замените уплотнительное кольцо в сервисном центре (не является гарантийным случаем). |
|  | Крышка плохо зафиксирована. | Зафиксируйте крышку должным образом. |
| Индикатор давления пропускает пар. | Наличие загрязнений на уплотнительном кольце индикатора давления. | Очистите уплотнительное кольцо индикатора давления. |
|  | Наличие повреждений на уплотнительном кольце индикатора давления. | Замените уплотнительное кольцо индикатора давления в сервисном центре (не является гарантийном случаем). |
| В процессе приготовления индикатор давления постоянно находится в нижнем положении. | Во внутренней чаше находится слишком мало продуктов и/или воды. | Добавьте в чашу продукты и/или воды в соответствии с рекомендациями. |
|  | Наличие повреждений в крышке или предохранительном клапане снижения давления. | Обратитесь в сервисный центр. |

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи___________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________

Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:____________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)______________________________

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Сертификат соответствия № РОСС CN.АГ75.В16905

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2014  №1007660

Орган по сертификации рег.№ РОСС RU.0001.11АГ75. Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест».

127015, Москва, ул.Бумажный пр.,14, стр.1

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара: