Руководство по эксплуатации соковыжималок электрических моделей СЭ-200Вт, СЭ-260Вт, СЭ-400Вт.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия!

При покупке Вам необходимо сделать следующее:

1) Потребовать проверки работоспособности изделия путем пробного запуска.

2) Проверить комплектность на соответствие с указанной в руководстве по эксплуатации.

3) Убедиться, что в гарантийном талоне  поставлены дата продажи и подпись (печать) продавца, указана модель изделия.

4) Перед началом  эксплуатации внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и соблюдайте его требования.

5) Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не изменяющие условия монтажа и не ухудшающие технические данные изделия.

Перед началом  эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию и соблюдайте ее требования.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Модель СЭ-400Вт

Модель СЭ-260Вт

Модель СЭ-200Вт

1-Толкатель

2-Крышка

3-Фильтр

4-Внешняя емкость для чаши фильтра

5-Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

6-Моторный отсек.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием прибора.

- Это устройство не предусмотрено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями или людьми, не умеющими пользоваться прибором.

- Следите, чтобы дети не играли с устройством.

- Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует указанному в технических характеристиках для данной модели.

- Выньте  вилку из розетки перед чисткой, или когда не используете прибор.

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра, следите, чтобы дети не пользовались прибором без присмотра взрослых.

- Не используйте прибор при обнаружении любых неисправностей.

- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно! Обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками.

10)Категорически запрещается проникновение жидкости в отсек         двигателя.

11) Запрещено мыть прибор в воде, температура которой выше

60 ℃

12) Не позволяйте прибору работать без остановки в течение длительного времени. Это может привести к повреждению внутренних деталей.

13) НИКОГДА не пытайтесь пальцами или кухонными приборами проталкивать фрукты и овощи! Используйте только предназначенный для этого толкатель для продуктов.

14) После завершения работы с прибором отключите его от сети и выньте все внутренние части, которые находятся в движении в период работы приборы.

15) Постоянно проверяйте, чтобы провод не был поврежден.

Внимание! Мотор оснащен функцией защиты от перегрева. Он автоматически отключится и включится повторно только тогда, когда его температура придет в норму.

Подготовка прибора к использованию.

1) Выньте шнур питания из отсека, находящегося сзади на корпусе устройства.

2)  Установите верхнюю крышку на корпусе двигателя.

3) Слегка наклоните контейнер для мякоти и присоедините его к прибору.

Внимание! Контейнер для мякоти можно очищать во время процесса переработки, для этого переведите выключатель в положение “ВЫКЛ.” и затем осторожно отсоедините контейнер. (Перед тем как продолжить выжимание сока, установите пустой контейнер обратно). Не допускайте переполнения контейнера, так как это может привести к неправильной работе или поломке прибора.

4) Установите верхнюю крышку сверху корпуса двигателя.

5) Совместите корпус верхней крышки  с пазами  на контактной части моторного отсека и опустите фиксаторы до щелчка - это означает что верхняя крышка, зафиксирована на корпусе соковыжималки.

6) Сдвиньте толкатель для продуктов вниз по загрузочному лотку, совместив канавку на толкателе с небольшим выступом на внутренней стороне верхней части загрузочного лотка.

7) Подставьте кувшин для сока под носик, накройте крышкой, чтобы избежать разбрызгивания сока

.

Устройство будет работать только в случае, если все части были надлежащим образом собраны и закреплены с помощью пазов. Данный прибор снабжен двумя защитными микро выключателями, которые расположены под нижней частью фиксаторов. Если соковыжималка собрана неправильно или фиксаторы не зафиксированы полностью данные микро выключатели блокируют работу двигателя и соковыжималка не будет работать пока вы не соберете её правильно.

Подготовка фруктов и овощей для выжимания.

- Вымойте фрукты и овощи, готовые к переработке. Разрежьте приготовленные фрукты и/или овощи на кусочки, которые помещаются в загрузочный лоток.

- Убедитесь, что подставили кувшин для сока под носик соковыжималки.

- Подключите прибор к сети и установите переключатель скорости в положение 1 и прибор начнет работать.

- При включенном двигателе, поместите продукты в загрузочный лоток. Используя толкатель, мягко протолкните продукт вниз по лотку. Чтобы выжать максимальное количество сока, всегда надавливайте на толкатель медленно.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАЛЬЦЫ ДЛЯ ПРОТАЛКИВАНИЯ ПРОДУКТОВ ВНИЗ ПО ЗАГРУЗОЧНОМУ ЛОТКУ ИЛИ ДЛЯ ЕГО ОЧИСТКИ. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛКАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ.

После того как вы выжали сок из всех фруктов и/или овощей, и сок перестал вытекать из носика, выключите прибор,  и подождите, пока фильтр не перестанет вращаться.

Очистка.

Для облегчения чистки, после использования соковыжималки споласкивайте съемные части под струей теплой воды.

Не допускайте применение моющих средств, содержащих абразивные вещества, металлических щеток, мыльно-песчаных и других активных моющих средств (например, бензин, керосин, ацетон).

Все съемные части прибора можно мыть в посудомоечной машине.

- Убедитесь, что прибор отключен от питания, подождите,  пока фильтр не прекратит вращение.

- Не опускайте моторный отсек в воду или любую другую жидкость.

- Центр чаши фильтра и загрузочный лоток имеют острые лезвия для переработки овощей и фруктов во время выжимания сока. Не дотрагивайтесь до зубчиков и лезвий при обращении с чашей фильтра и загрузочным лотком.

Рекомендации по устранению неисправностей.

| Возможная проблема. | Причина. | Рекомендации по устранению. |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается. | Проверьте, функция блокировки двигателя должна быть отключена. | Попробуйте разобрать и заново собрать прибор |
| Двигатель перегрелся или появился неприятный запах. | Слишком много фруктов или овощей в загрузочном лотке или прибор работал непрерывно длительное время. | Сократите объем фруктов или овощей в загрузочном лотке и перезапустите прибор, после того как он остынет. |
| Сок выбрызгивается из носика из носика внешней емкости для фильтра. | Силишкой большой объем фруктов или овощей. | Попробуйте уменьшить скорость переработки, проталкивая продукты толкателем более медленно. |

Техническое обслуживание.

Избегайте падения прибора, оно может привести к деформации и неработоспособности прибора.

После использования все съемные части прибора необходимо протереть мягкой тканью и просушить.

Электрическая схема СЭ-400Вт

Электрическая схема СЭ-260Вт

Электрическая схема СЭ-200Вт

Технические характеристики

| Технические характеристики | СЭ-400Вт | СЭ-260Вт | СЭ-200Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В. | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Номинальная мощность, Вт. | 400 | 260 | 200 |
| Номинальная частота, Гц. | 50/60 | 50/60 | 50 |
| Непрерывное рабочее время, мин. | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Номинальная скорость, оборотов в мин. | 10000 | 10000 | 12000 |
| Интервал между периодами использования, мин. | ≥2 | ≥2 | ≥2 |

Комплектация:

Соковыжималка в сборе – 1 шт.

Стакан- 1 шт. (может не быть в комплекте)

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

*Производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения   -12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа
магазина (росписи продавца) в данном руководстве по
эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи

_________________________________________________

Срок действия гарантии_________________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________________________
Место для печати (росписи)________________________________________

Покупатель:_________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(место для росписи покупателя)__________________________________

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр

Информация по всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, содержится в гарантийном талоне.