Руководство по эксплуатации газовых водяных   нагревателей (газовых колонок).

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия!

При покупке Вам необходимо сделать следующее:

1) Проверить целостность всех узлов изделия от механических повреждений и боя.

2) Проверить комплектность на соответствие с указанной в руководстве по эксплуатации.

3) Убедиться, что в гарантийном талоне  поставлены дата продажи и подпись (печать) продавца, указана модель изделия.

4) Перед началом  эксплуатации внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и соблюдайте его требования!

5) Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не изменяющие условия монтажа и не ухудшающие технические данные изделия.

Перед началом  эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию и соблюдайте ее требования.

Внимание!  Данный прибор предназначен для работы на природном газе.  Пожалуйста, установите фильтр очистки воды на входе воды в газовую колонку, газовый фильтр на входе газа. Газовую колонку следует размещать в помещении с хорошей вентиляцией. Не допускается размещение газовой колонки над приборами приготовления пищи и в ванной комнате. Дымоход должен быть исправным и проходить регулярную проверку контролирующих органов. Несоблюдение норм и правил по установке, отсутствие фильтрующих элементов может привести к преждевременному выходу аппарата из строя. Мы благодарны Вам за то, что вы остановили свой выбор на нашей газовой колонке для подогрева воды. Данный прибор имеет современную и надежную конструкцию, прекрасный внешний вид и очень высокий КПД (до 96%), который позволяет получать очень дешевую горячую воду. Все изделия нашей компании прошли тщательную проверку перед тем, как покинуть пределы завода. Перед введением газовой колонки  в эксплуатацию, настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы избежать ошибок при ее установке и использовании, а также досконально освоить функции и возможности устройства, чтобы оно служило Вам долго и эффективно. Спасибо за сотрудничество!

| Функции и технические параметры |
| --- |
| Наименование изделия | Полностью автоматический газовый водонагреватель ускоренного нагрева |
| Модель | ГКС-6л/мин; ГК-6л/мин | ГКС-8л/мин; ГК-8л/мин | ГКЗ-10л/мин; ГКН-10л/мин; ГКС-10л/мин; ГК-10л/мин | ГК-12л/мин; ГКС-12л/мин |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Давление природного газа | 1300Па | 1300Па | 1300Па | 1300Па |
| Расход природного газа, не более м3/ч | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
| Коэффициент полезного действия, не менее % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальное давление воды, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Минимальный расход воды, л/м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Расход воды при нагреве на 40°С, л/м | 3,5 | 5 | 6 | 7,0 |
| Расход воды при нагреве на 25°С, л/м | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Диаметр дымохода, мм | 97 | 97 | 111 | 111 |
| Номинальное напряжение, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Размеры В/Ш/Д, мм | 440/290/120 | 510/295/150 | 625/340/180 | 625/350/220 |
| Тип используемого газа | природный газ (ПГ) |
| Расчетное газовое давление | 1300Па |
| Тип вытяжного устройства | Дымоход |
| Тип зажигания | Автоматический гидравлический режим с плавным импульсным зажиганием |
| Предохранительный механизм | Защита от погашения при дефиците кислорода и 20 мин таймер отключения |
| Необходимое давление воды | 0,025~0,5 МПа |
| Газовый входной канал | Труба ½ дюйма |
| Входной канал для холодной воды | Труба ½ дюйма |
| Входной канал для горячей воды | Труба ½ дюйма |

Расшифровка сокращений:

- ГК - газовая колонка со стандартным дизайном,

- ГКС - газовая колонка с декоративной жаропрочной стеклянной  передней панелью,

- ГКЗ - газовая колонка с декоративной жаропрочной зеркальной передней панелью,

- ГКН - газовая колонка с передней панелью из нержавеющей стали.

Внимание! Установку и пробный пуск газовой колонки должен производить только квалифицированный специалист эксплуатационной организации газового хозяйства, имеющий лицензию. Владелец обязан производить регулярное техническое обслуживание устройства, обеспечивающее его безопасную эксплуатацию. Техническое обслуживание и ремонт газового водонагревателя может производить только квалифицированный специалист, имеющий лицензию.

Ответственность за безопасную эксплуатацию данного устройства и поддержание его в исправном техническом состоянии несут исключительно владельцы!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скоростной газовый нагреватель воды быстро и бесперебойно подает горячую воду. Таким образом, вы можете принимать горячую ванну, стирать, мыть посуду и т. д. Эта модификация нагревательного устройства воды обладает следующими качествами:

1) простота в эксплуатации

Включение: достаточно повернуть кран горячей воды, сработает автоматический электророзжиг, и газовый нагреватель незамедлительно начнет нагрев, сразу же начнется подача горячей воды.

Выключение: достаточно закрыть кран горячей воды, для того, чтобы  огонь погас незамедлительно. 
Установка температуры: как температура воды, так и сила огня может быть установлена по вашему усмотрению, при помощи регуляторов, расположенных на передней панели колонки.

2) продуманная конструкция

Данное изделие обладает возможностью, работы при низком давлении воды, спроектировано и собрано на основе самых передовых технологий, имеет современный оригинальный  дизайн, небольшой размер и вес. 
Это очень удобный прибор для подогрева воды с гидравлическим режимом работы.

3) безопасность и надёжность

Наша газовая колонка оснащена датчиком ионизации, автоматическим зажиганием. В случае, если огонь неожиданно погаснет, подача газа будет прекращена автоматически и незамедлительно. Так же она оснащена достаточным количеством надежных предохранительных систем, включая защиту от слишком высокого или слишком низкого давления воды, неустойчивого розжига, замораживания, задува пламени и т.д.

Внутреннее устройство:

- Дымоход

- Регулятор температуры

- Запальник

- Горелка

- Регулятор пламени

- Импульсный воспламенитель

- Электромагнитный клапан

- Микропереключатель

- Впускное отверстие для газа

- Выпускное отверстие дымохода

- Теплообменник

- Сенсор

- Регулятор режимов «зима-лето»

- Воспламенитель

- Клапан

- Регулятор температуры воды

- Водная труба

- Аккумуляторный отсек

- Сливной клапан

- Впускное отверстие для холодной воды

- Выпускное отверстие для горячей воды

Внимание! Производитель имеет право изменять данную конструкцию в целях её совершенствования, без предварительного оповещения покупателей.

СПОСОБ УСТАНОВКИ И ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. В целях безопасности вы должны прикрепить трубу отвода продуктов сгорания в точности с этой инструкцией.

2. Нагреватель воды необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом месте. Запрещена установка данного прибора в ванной!

3. Эта колонка предназначена для работы с дымоходами диаметром от 97 до 111 мм.

4. Теплоизоляционный материал трубы должен быть толще, чем у нагревателя (с обеих сторон).

5. Вытяжной вентилятор должен быть вмонтирован в стену или над окном комнаты, сечение вытяжки не должно быть меньшей 0,02 м2.

См. иллюстрацию, изложенную ниже (рис. 3).

Нагреватель воды нельзя устанавливать рядом с легко воспламеняющимися материалами, дистанция для установки показана на рис. 4. 
Это оборудование может быть присоединено только к дымоходу с естественной тягой, без нагнетания. Труба дымохода вставляется в патрубок выходного отверстия для отвода продуктов сгорания. Необходимо предусмотреть сосуд для отвода конденсата, который может образоваться на дымоходе, во избежание попадания конденсата во внутрь аппарата. Пожалуйста, не устанавливайте нагреватель воды возле выпускных отверстий кондиционера, а так же под полкой, возле занавесок или еще каких-либо воспламеняющихся предметов. Пожалуйста, не храните воспламеняющиеся предметы или материалы в комнате, где установлен нагреватель воды.

Не ставьте нагреватель воды в пыльном месте. 
Над нагревателем не должно быть никаких электропроводов или электроприборов. 
Дистанция между нагревателем и другими электроприборами должна быть больше 300мм! Под нагревателем не должно быть приборов для приготовления пищи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. МОНТАЖ КОЛОНКИ

1.1 Высота установки 
Желательно, чтобы смотровое окошко нагревателя было на уровне глаз взрослого человека.

1.2 Крепление корпуса: 
Просверлите отверстия в стене, как показано на рис. 5, и вкрутите шуруп в верхнюю часть. Повесьте нагреватель на кронштейны.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

2.1 Необходима 1/2 дюймовая металлическая или медная труба.

2.2 Перед установкой, пожалуйста, определите давление воды. Именно из-за изменения давления воды газовый вентиль нагревателя включается и выключается автоматически.

Минимальное давление воды 0.025 МПа. Если давление подачи воды меньше указанного, нагреватель воды не будет работать нормально.

2.3 Контрольный клапан (главный вентиль для воды) должен быть установлен перед входом воды.

3 .  ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

3.1 Выход для горячей воды должен подключаться 1/2 дюймовой металлической или медной трубой.

3.2 Длина трубы для подачи горячей воды до точек водоразбора должна быть как можно короче.

3.3 Труба для подачи горячей воды должна быть соединена с металлическим шлангом или трубой (как показано на рис. 7). Если вы используете трубу, знайте, что алюминиевые и пластиковые трубы не подходят, потому что труба для подачи горячей воды будет нагреваться, а также находиться под давлением; оцинкованные трубы будут ржаветь через некоторое время. Медные трубы или трубы из нержавеющей стали прослужат дольше и надежнее. Желательно установить на трубе для подачи горячей воды контрольный клапан или кран.

3.4. Если кран для подачи горячей воды выше прибора, вода не будет вытекать полностью, поэтому дополнительный кран должен быть установлен, ниже прибора (рис. 7).

4. УСТАНОВКА ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА (рис. 8).

4.1. Присоединение к газовому впускному отверстию осуществляется 1/2 дюймовой трубой с нарезанной резьбой.

4.2. При необходимости гибкого подключения используйте только сертифицированные гибкие нержавеющие или резиновые шланги (без металлической оплетки рис.8).

4.3. Помните, что установку прибора и особенно подключение газа к газовому водонагревателю должен осуществлять только квалифицированный специалист! Неправильное или негерметичное соединение может привести к трагическим последствиям. Не пытайтесь сделать эту работу самостоятельно!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

В этом нагревателе используются два гальванических элемента LR20 1,5 В.  Вставляя батареи, откройте сперва панель, после чего установите батареи соответствующими полюсами, затем закройте панель. Обязательно закрепите батареи должным образом, чтобы они не выпали.

Помните! Прибор может не включиться, если используются некачественные батареи.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ВОДЫ

Выключите регулятор мощности (позиция 5 на рисунке 10), после чего до конца поверните кран включения холодной воды и горячей воды.

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Откройте газовый вентиль.

2. Поверните кран включения холодной воды и кран включения горячей воды. Горелка немедленно зажигает огонь и льется теплая вода. Если давление подачи воды слишком низкое, пожалуйста, поверните регулятор температуры в позицию "высокая".

3. Установка температуры горячей воды. 
Поворачивайте ручку "Регулятор температуры", чтобы получать теплую воду разной температуры (Обратите внимание: когда температура высокая, поток горячей воды уменьшается и наоборот).

Поворот ручки " Регулятор мощности" меняет силу огня в горелке, давая возможность контроля температуры воды. 
Если разумно регулировать ручками огонь и температуру, вы можете получить горячую воду нужной температуры и в нужном количестве.

4. Выключите воду, и горелка сразу же погаснет. 
 Внимание!  Перед тем, как уходить из дома или ложиться спать, обязательно перекрывайте кран общей подачи газа!

5. Выключив воду, обязательно подождите 5 секунд, прежде чем включить ее снова.

СЛИВ ВОДЫ (МЕРЫ ПРОТИВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ)

Если температура в помещении, где установлен прибор опускается ниже 0 градусов, вы должны сливать воду после его использования . Процесс слива воды следующий:

1. Выключите газ;

2. Выключите кран подачи холодной воды;

3. Включите горячую воду;

4. Переключите регулятор "Регулятор температуры" в позицию "низкая";

5. Выкрутите дренажный вентиль, чтобы слить воду, пока вся воде не сольется. Перед тем, как использовать нагреватель снова, сначала вкрутите обратно (проверьте, что вкручен) дренажный вентиль.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не допускайте утечки газа!!! 
Выключайте общую подачу газа после использования.

2. Предотвращение пожара: 
Воспрещается хранить возле колонки, легко воспламеняющиеся предметы и материалы.

Воспрещается  сушить что-либо на приборе или вытяжной трубе.

Категорически воспрещается уходить или идти спать после включения нагревателя.

3. Предотвращение ошпаривания: 
Во время пользования нагревателем уделяйте внимание температуре горячей воды, чтобы избежать ошпаривания.

Во время использования нагревателя или после его использования температура деталей устройства достаточно высокая, особенно пыленепроницаемого покрытия и смотровых окошек. Поэтому не прикасайтесь к нагревателю, за исключением его регуляторов.

4. Обеспечение вентиляции воздуха: 
Нагреватель воды должен стоять в хорошо проветриваемом месте и ни в коем случаев ванной. Во время использования нагревателя должны быть обеспечены приток воздуха и вентиляция.

5. Предотвращение несчастного случая: 
Почувствовав  запах газа, вы должны немедленно перекрыть газ (общий ввод ) и открыть окна и двери, чтобы помещение проветрилось. В это время нельзя включать или выключать какие-либо электрические приборы, зажигать огонь. После этого вам необходимо узнать причину появления запаха и связаться с технической газовой службой.

6. Ненормальное горение и другие аварийные ситуации: 
Если вы заметили ненормальное пламя или столкнулись с еще какой-нибудь необычной ситуацией, не паникуйте. Сразу же выключите общую подачу газа. Во время использования нагревателя, почувствовав необычный запах, вам необходимо немедленно прекратить эксплуатацию , перекрыв подачу газа и связаться с газовой службой.

7. Следующие явления нормальны, не воспринимайте их как неисправность:

а) Давление воды ниже минимума. В этом нагревателе воды газ включается только при определенном давлении воды. Если давление воды ниже 0.02 МПа, в горелке не зажжется огонь.

б) Подача горячей воды в несколько мест одновременно. Старайтесь не допускать того, чтобы подача горячей воды осуществлялась в несколько мест одновременно. В противном случае, если несколько кранов включены в одно и то же время, поток горячей воды будет гораздо меньше, а в некоторых случаях вода может не подаваться вовсе.

в) Белая эмульсионная и мутная вода. Белая и мутная вода появляется в результате того, что вода проходит стадию подогрева и ее давление возрастает, а когда она вытекает из трубы, ее давление стремительно падает, поэтому появляются маленькие воздушные пузырьки, это и приводит к тому, что вода может становиться белой на вид.

г) Появление капелек воды в сливном отверстии. Сливной вентиль (клапан безопасности) внизу нагревателя функционирует также и как клапан понижения давления, поэтому, когда давление воды выше допустимого, из него вытекает вода.

8. Воду, нагретую колонкой нельзя использовать для питья и приготовления пищи. 
9. Использование жесткой воды. 
При использовании жесткой воды, внутри прибора может появиться накипь, и гидравлическое сопротивление увеличится, эффективность нагревания понизится. Чтобы промыть устройство вы можете после его использования, выключить газовый вентиль и  дать всей горячей воде стечь. Когда из выпускного отверстия для горячей воды пойдет холодная вода, выключите вентиль холодной воды. Но самый оптимальный способ – установка фильтра с полифосфатной солью, смягчающего воду на вводе холодной воды в нагреватель.

10. Что делать, если сработал клапан безопасности.
В нагревателе воды установлен защитный клапан безопасности. Во время использования нагревателя, если огонь неожиданно гаснет, электромагнитный клапан автоматически отключит газ, поэтому утечки не произойдет.

Внимание! Если огонь часто гаснет во время работы нагревателя, то существует вероятность, что где-то могут быть повреждения. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром. В случае частых прекращений работы прибора сервисный центр имеет право затребовать акт пригодности дымохода.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Проверяйте газовый шланг регулярно. Если он поврежден, износился, либо потрескался, нужно заменить его. Проверяйте утечку газа, намыливая соединительные концы шланга (в случае утечки на шланге вздуваются мыльные пузырьки).

Проверяйте отсутствие утечки воды. Желательно вовремя исправить это.

Во время пользования обращайте внимание на огонь, следите за тем, чтобы он был нормальным, без отклонений.

Регулярно протирайте поверхность нагревателя мокрой, а затем сухой тряпкой. Можно использовать слабое моющее средство для выведения стойких пятен грязи.

Дважды в год  очищайте теплообменник от грязи и пыли! Эффективность и срок службы прибора резко сокращаются, если не делать это.

Сильные моющие средства, бензин, ацетон, растворитель и т.п., нельзя использовать для чистки  пластиковых и крашеных поверхностей прибора.

Электроды розжига можно протирать только сухой мягкой тряпкой, чтобы это никак не отразилось на качестве зажигания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если происходят отклонения от нормы в работе вашего нагревателя, и он не в состоянии нормально функционировать, пожалуйста, попытайтесь проверить и устранить их шаг за шагом с помощью таблицы "Неисправности и их устранение". Если вам не удается устранить поломку или разобраться в причинах неисправности, пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно чинить устройство вам необходимо связаться с сервисной службой или квалифицированным специалистом.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и методов их устранения Вы можете найти в таблице «Неисправности и их устранение» (смотрите ниже).

| Неисправности и их устранение |
| --- |
| Неисправности Причины | Огонь гаснет во время работы | Нет возгорания после включения | Вспышки пламени | Пламя зеленого цвета с дымом | Необычное пламя со странным запахом | Пламя сопровождается необычным звуком | Вода все еще холодная, хотя установлена высокая температура | Вода слишком горячая | Огонь гаснет, когда установлена низкая температура | Огонь не гаснет после включения горячей воды | Способ устранения неисправностей |
| Переключатель общей подачи газа не включен |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Включите полностью переключатель общей подачи газа либо заправьте газовый баллон |
| Переключатель общей подачи газа включен лишь наполовину | * |  | * |  |  |  | * |  |  |  | Включите полностью переключатель общей подачи газа |
| Воздух в газовом шланге |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Несколько раз включите и выключите теплую воду, пока не зажжется огонь (Внимание: выключив воду, обязательно подождите 5 сек., прежде чем включить ее снова). Обратитесь за помощью к мастеру |
| Газовое давление существенно выше или ниже нормы | Высокое |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Низкое | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| Переключатель холодной воды не включен |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Включите подачу воды на полную мощность |
| Замерзание |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Используйте устройство только после оттаивания |
| Недостаточное давление холодной воды | * | * |  |  |  |  |  |  | * |  | Обратитесь к квалифицированному специалисту с просьбой проверить давление воды |
| Неверно установлена температура воды |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | Смотрите раздел «установка температуры» в данном руководстве |
| Недостаточный приток свежего воздуха |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  | Немедленно улучшите воздухообмен, чтобы создать достаточный для работы нагревателя приток воздуха |
| Запущен механизм безопасности | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратитесь к квалифицированному специалисту с просьбой определить причину |
| Неисправны батареи | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Смените батареи |
| Засорилась горелка |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  | Обратитесь к мастеру с просьбой отремонтировать ее |
| Теплообменник забился | * |  |  | * | * | * |  |  |  |  | Обратитесь к мастеру с просьбой отремонтировать его |
| Повреждение устройства контроля воды | * | * |  |  |  |  | * | * |  | * | Обратитесь к мастеру с просьбой отремонтировать или заменить его |
| Повреждение импульсного генератора | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратитесь к мастеру или замените электромагнитный клапан |
| Плохо соединены провода | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Правильно соедините провода |
| Неправильно вставлены батареи |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Переставьте батареи надлежащим образом |
| Переключатель микропреобразователя тока неисправен |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Замените переключатель |
| Электромагнитный клапан поврежден | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратитесь к мастеру с просьбой отремонтировать или заменить его |
| Повреждение обратного питания электрода | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратитесь к мастеру с просьбой отремонтировать или заменить его |
| Неправильно подключены вход и выход воды |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Измените подключения воды |

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Газовая колонка в сборе – 1шт.,

- Комплект для душа – 1,

- Гарантийный талон – 1 шт.,

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.,

- Упаковка – 1шт.

*ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ.

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Расчетное время эксплуатации – до 12 лет (при соблюдении всех требований изготовителя).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа
магазина (росписи продавца) в данном руководстве по
эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи_____________________________________________________

Срок действия гарантии________________________________________

Предприятие торговли (продавец)___________________________________________________
Место для печати (росписи)____________________________________________________

Покупатель:_________________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие мной проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(место для росписи покупателя)__________________________________

Приобретенное изделие Вы можете сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр

Телефон отдела продаж: 8 (863) 248-52-25

E-mail: alsherbakov@mail.ru , alsherbakov@aaanet.ru

Официальный сайт: comfort-russia.ru

По вопросам приобретения в республике Дагестан обращаться:

Тел. 8 (988) 444-999-3,

ИП Мамуев А.Ш.

Изготовлено в КНР.

Информация по всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, содержится в гарантийном талоне.