Руководство по эксплуатации электрических соковыжималок моделей: PC150, СЭН-850Вт

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации,  не ухудшающие технические данные изделия.

Внешний вид изделия

PC150

СЭН-850Вт

Введение

Предназначение:

Данные электрические соковыжималки используются в быту для приготовления свежих соков из различных овощей и фруктов.

Соковыжималка модели PC150 является низкооборотной соковыжималкой, в которой используется технология медленных скоростей выжимания соков.

Соковыжималка модели СЭН-850Вт является высокооборотной соковыжималкой, работа которой происходит по принципу центрифуги.

Основными отличительными особенностями модели PC150 по сравнению с соковыжималкой СЭН-850Вт являются:

1. минимальный шум за счет работы на низких оборотах,

2. сохранение максимума полезных свойств и вкусовых качеств сока,

3. возможность выжимания большего количества сока,

4. меньшее потребление электроэнергии.

Комплектация:

Электрическая соковыжималка в сборе – 1 шт.

Щетка – 1 шт.

Стакан для сока – 1 шт.

Емкость для жмыха – 1 шт. (только для модели PC150)

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

*производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

Технические характеристики

| Параметры/Модель | PC150 | СЭН-850Вт |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, Вт | 150 | 850 |
| Параметры сети питания | 220В/50Гц |
| Макс. время непрерывной работы, мин. | 30 | 5 |
| Номинальное число оборотов, об./ мин. | 80 | 13000-15000 |

Схема устройства PC150

Схема устройства СЭН-850Вт

Подготовка к работе

Внимание! Перед первым применением соковыжималки тщательно промойте теплым мыльным раствором, а затем теплой чистой водой все съемные детали, которые будут контактировать с продуктами.

Сборка модели PC150

1. Установите шнек в сито, а затем установите сито во вращающийся протир.

2. Совместите красную отметку на сите с красной отметкой на вращающемся протире. Установите вращающийся протир (в сборе с ситом и шнеком) в чашу соковыжималки.

3. Установите чашу на блок двигателя, совместив отметку на крышке и на блоке двигателя, и закройте чашу крышкой.

4. Поверните крышку чаши по часовой стрелке, совместив отметку на крышке чаши и красную отметку на чаше соковыжималки.

5. Установите емкость для жмыха и стакан для сока на блок двигателя.

6. Теперь прибор готов к эксплуатации.

Сборка модели СЭН-850Вт

1. Установите блок двигателя на ровную устойчивую поверхность.

2. Установите чашу на блок двигателя так, чтобы желоб совпадал с выемкой на блоке двигателя.

3. Установите емкость для жмыха на блок двигателя под выемкой для сброса жмыха, расположенной на чаше соковыжималки.

4. Установите сито в чашу соковыжималки.

Внимание! Будьте внимательны, в нижней части сита расположены острые рабочие кромки.

Внимание! Проверьте правильность установки сита. Оно должно легко вращаться внутри чаши.

7. Установите крышку на устройство таким образом, чтобы она закрывала емкость для жмыха и чашу. Крышка должна плотно прилегать к кромкам.

8. Установите предохранительный механизм в вертикальное положение до щелчка.

9. Установите стакан для сока под желоб соковыжималки.

10. Теперь прибор готов к эксплуатации.

Подготовка фруктов и овощей

1. Тщательно промойте фрукты и овощи.

2. Чтобы продлить срок службы прибора, удалите большие косточки из плодов (например, сливовые, абрикосовые).

3. Очистите фрукты с толстой кожей (например, апельсины, лимоны).

4. Большие фрукты и овощи порежьте на кусочки, чтобы они могли проходить в приемник.

Ввод в эксплуатацию соковыжималки модели PC150

1. Подключите соковыжималку к источнику питания.

2. Установите кнопку «ON/0/R» в положение «ON», после чего соковыжималка начнет работать.

3. Подкладывайте подготовленные кусочки по одному в приемник соковыжималки, слегка надавливая на помещенные кусочки толкателем.

Внимание! Если давить сильно, можно существенно сократить количество выделенного сока или сломать соковыжималку!

4. По окончании работы установите кнопку «ON/0/R» в положение «0» и отключите соковыжималку от сети электропитания.

Внимание! Не эксплуатируйте прибор более 30 минут. Если устройство проработало 30 минут, перед повторным включением дайте ему остыть приблизительно 20 минут.

5. В данной соковыжималке предусмотрена функция реверса (функция обратного хода шнека). Чтобы запустить обратный ход шнека, установите кнопку «ON/0/R» в положение «R».

Ввод в эксплуатацию соковыжималки модели

СЭН-850Вт

1. Подключите соковыжималку к источнику питания

2. Установите переключатель скорости в положение «1» (работа на низкой скорости) или «2» (работа на высокой скорости), после чего соковыжималка начнет работать.

3. Подкладывайте подготовленные кусочки по одному в приемник соковыжималки, слегка надавливая на помещенные кусочки толкателем.

Внимание! Если давить сильно, можно существенно сократить количество выделенного сока или сломать соковыжималку!

4. По окончании работы установите переключатель скорости в положение «0» и отключите соковыжималку от сети электропитания.

Внимание! Не эксплуатируйте прибор более 5 минут. Если устройство проработало 5 минут, перед повторным включением дайте ему остыть приблизительно 20 минут.

Рекомендации по использованию

1. Рекомендуется использовать только свежие фрукты и овощи.

2. Разные сорта фруктов и овощей дают сок с различным вкусом и консистенцией.

3. Данный прибор не предназначен для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала (например, бананов, папайи, авокадо, инжира, манго).

4. Рекомендуется употреблять сок сразу после его приготовления, так как при длительном хранении и контакте с воздухом, он теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.

5. Яблочный сок быстро становится коричневым при контакте с воздухом. Предотвратить потемнение можно, добавив в яблочный сок сразу после выжимания немного лимонного сока.

Меры предосторожности

1. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

2. Во избежание удара током запрещается погружать блок двигателя, шнур питания или штепсель прибора в воду или другие жидкости. Во время чистки рекомендуется использовать влажную ткань.

3. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

4. Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц).

5. Устройство предназначено только для домашнего использования, запрещается коммерческое использование соковыжималки.

6. Запрещается эксплуатация прибора лицам с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также лицам, не ознакомленным с данным руководством по эксплуатации.

7. Запрещается мокрыми руками подключать прибор к электросети, а также касаться шнура питания и других частей соковыжималки.

8. Эксплуатировать соковыжималку необходимо на ровной устойчивой горизонтальной поверхности.

9. Запрещается использовать для чистки прибора абразивные чистящие средства.

10. Во избежание травм всегда пользуйтесь толкателем, помещая плоды в приемник.

11. Запрещается производить ремонт соковыжималки самостоятельно. Доверьте ремонт прибора квалифицированному специалисту.

12. Запрещается использовать и хранить соковыжималку вблизи любого источника тепла.

13. Запрещается отключать прибор от электросети, держа за шнур питания.

14. Запрещается хранение и эксплуатация соковыжималки в местах, незащищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

15. Запрещается разбирать соковыжималку, если она подключена к электросети.

Чистка

Внимание! Перед чисткой обязательно отключите прибор от источника питания!

1. Блок двигателя необходимо чистить влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.

2. Все съемные пластиковые детали соковыжималки можно мыть как вручную, так и в посудомоечной машине.

Внимание! Не используйте жесткие губки, абразивные, агрессивные чистящие средства, а также растворители.

Внимание! Рекомендуется очищать соковыжималку каждый раз после ее эксплуатации.

Хранение

1. Прежде чем убрать прибор на хранение, убедитесь, что соковыжималка отключена от электросети.

2. Перед длительным хранением рекомендуется очистить прибор.

3. Храните соковыжималку в сухом прохладном недоступном для детей месте.

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в
гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Продавец:

Дата продажи___________________________________________

Срок действия гарантии__________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)______________________________

Покупатель:____________________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)______________________________

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов товара: